特种设备事故调查报告

天津港保税区“11·16”

一般叉车挤压事故调查报告

天津港保税区“11•16”一般叉车挤压事故调查组

2022年12月28日

2022年11月16日上午9时15分左右，位于天津港保税区新港大道306号的天津天海高压容器有限责任公司406车间内，发生一起叉车碰撞事故，造成1人伤重不治死亡。

经报请保税区管委会批准后,成立了由滨海新区市场监管局、保税区市场监管局、应急局、人社局、群团部、公安等部门组成的事故调查组，根据《特种设备安全法》、《特种设备事故报告和调查处理规定》（市场监管总局令第50号）《特种设备事故报告和调查处理导则》（TSG 03-2015）等有关法律、法规的规定，按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查询问和分析论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和财产损失情况，认定了事故性质，查清了相关单位和人员责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理意见。同时，针对事故原因及暴露出的突出问题，提出事故防范和整改措施。现将事故调查有关情况报告如下：

# 事故基本情况

2022年11月16日上午9时15分左右，位于天津港保税区新港大道306号的天津天海高压容器有限责任公司406车间内，叉车司机齐某驾驶满载货物的叉车从车间西部通道向东行驶中,将刚从紧邻通道边的厕所出来的范某撞倒，导致其卷入货叉下被推行挤压受伤。事故发生后，天海高压公司紧急将伤者送往天津市泰达医院救治。上午10时45分左右，该伤者经医院抢救无效死亡。该事故造成一人死亡，直接经济损失210.75万元，属于一般事故。

# 二、事故发生单位及设备概况

（一）事故单位概况：

1.天津天海高压容器有限责任公司

天津天海高压容器有限责任公司（以下简称“天海公司”）成立于2003年01月08日，坐落于滨海新区津滨大道，企业注册资本为22557.84万人民币，经济类型为有限责任公司(台港澳与境内合资)，统一社会信用代码为91120116746652398J，法定代表人为邵某。经营范围包括设计、制造、销售高压容器及售后服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2. 天津众和华通企业管理咨询有限公司

天津众和华通企业管理咨询有限公司（以下简称“众和华通公司”，系劳务派遣方）成立于2012年04月10日，坐落于天津市和平区南营门街道南京路235号河川大厦A座写字楼11D-1492号，企业注册资本为1000万元人民币，经济类型为有限责任公司(自然人独资)，统一社会信用代码为91120102592929672K，法定代表人为朱少华。经营范围包括一般项目：企业管理咨询；劳务服务（不含劳务派遣）；会议及展览服务；装卸搬运；专业保洁、清洗、消毒服务；普通机械设备安装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：职业中介活动；劳务派遣服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

3. 天津韦世工程机械商贸有限公司

天津韦世工程机械商贸有限公司（以下简称“韦世公司”系本次事故叉车出租方）成立于2006年05月18日，坐落于天津市河西区解放南路与绥江道交口汽配城南区68号，企业注册资本为500万元人民币，经济类型为有限责任公司，统一社会信用代码为91120103789350322J，法定代表人为韦俊章。经营范围包括工程机械及配件、五金交电、电线电缆、橡胶制品、劳保用品批发兼零售；工程机械租赁；工程机械修理；门窗安装、修理；普通货物道路运输（取得经营许可后方可经营）；自动化设备安装、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

4.三方关系

众和华通公司与天海公司签订劳务派遣协议，事故中的死者系众和华通公司劳务派遣至天海公司从事水压试验的员工。双方签订的安全协议中规定，由天海公司负责现场工作管理及员工安全教育的监察。

韦世公司与天海公司签订叉车租赁合同，事故中的叉车系韦世公司出租给天海公司，设备代码为5110103412021S9464。双方在合同中约定，叉车司机由天海公司提供，天海公司负责管理叉车及作业人员。

（二）事故设备情况

设备名称：平衡重式叉车      设备型号：CPCD；4.0t

产权单位：天津韦世工程机械商贸有限公司

使用地点：天津港保税区新港大道306号

设备制造单位：安徽合力股份有限公司

制造日期： 2021年11月02日 产品编号： 010402P1959

主要技术参数：最大起升重量，4000KG，最大起升高度，3000mm 。

该部叉车的注册登记日期：2021年11月25日，首次发证日期：2021年11月25日，使用登记证编号：车11津E00122（21），车辆牌照号码：场内津E00126，检验机构：天津市特种设备监督检验技术研究院，检验日期：2021年11月23日，报告编号：津场定检2021-36824号，检验类别：首次检验，检验结论：合格。

（三）事故相关人员基本情况

齐某：男，33岁，身份证号：130***************。系天海公司员工，天海公司406厂区叉车司机。齐某持有特种设备作业人员证，种类：场（厂）内专用机动车辆作业，作业项目：叉车司机，发证日期2021年3月，有效期至2025年2月。

范某：男，36岁，身份证号：130***************。系众和华通公司员工，派遣至天海公司406厂区水压试验操作工。

（四）事故区域情况。

事故发生地点为天海公司406厂区生产车间，占地面积25297.9平方米，建筑面积约为25297.9平方米，建筑结构为钢结构，共一层。投入使用时间2012年，设计年限40年。东西长222.73米，南北长112.48米，高14.3米。

406厂区生产车间内西南侧被车间道路分为南北两部分，北部分自北向南依次布置成品打包区、气密区、补漆间，南部分自西向东依次布置办公室、卫生间、吸烟室。北部分西侧设置一条车间南北向道路，宽度为4m；北部分和南部分之间设置一条车间东西向道路，宽度为2.8m。两条道路相连相通。补漆间北侧设置门口，行人会过车间道路；办公室、卫生间均北侧设置门口，直接通向车间道路；吸烟室东侧设置门口，直接通向车间道路。

406厂区生产车间内西南侧平面布置图

# 三、事故发生经过及事故救援情况

（一）事故发生经过

2022年11月16日09点16分左右，在天海公司406厂区生产车间南侧通道中，齐某驾驶叉车运送货物自西向东行驶时，将从位于生产车间内南侧、紧贴通道的厕所出来右转、向东步行的范某撞倒且带进叉车货叉下面推行挤压，后送医救治，经医院抢救无效死亡。

（二）事故救援情况

事故发生后，天海公司现场管理人员立即拨打120求救，并于9时50分电话上报应急部门、拨打110报警电话，120急救车赶到后，范某被送天津市泰达医院抢救无效10时45分死亡。

# 四、人员伤亡、设备损坏和直接经济损失情况

该起事故中，众和华通公司劳务派遣人员范某死亡，现场无设备和货物损坏，天海公司一次性赔偿范某家属210万元，急救、丧葬等费用共发生0.75万元，事故造成直接经济损失共计210.75万元。

死亡者名单

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号码 | 籍贯 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 范某 | 男 | 36 | 130*************** | 河北省定州市 |

# 五、事故发生原因及性质

（一）事故调查情况

2022年11月16日11时00分左右，保税区市场监管局、应急局、滨海新区公安局京门大道派出所对事故现场进行了勘查，并报请保税区管委会批准后依法成立了事故调查组，事故调查组委托第三方技术机构天津合泰安全卫生评价监测有限公司对事故现场进行了勘查，委托天津市滨海新区检验检测中心对叉车性能进行检验。

1.勘查情况

根据现场勘查，厕所出入口与车辆行驶的道路交叉、重合，易导致车辆和行人同时出现在同一位置，人车未分流违反了《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）第5.1.8条 “总平面图布置，应合理地组织货物和人流，并应符合下列要求：3.应使人、货分流，应避免运输繁忙的货流与人流交叉”之规定。

技术机构同时对现场进行了实地测量和场景模拟还原，结合视频影像和调查笔录确定，①在撞倒范某时叉车的行使速度约为3m/s（10.8km/h），违反天海公司《叉车安全操作规程》三.6条“时速不得超过3公里”的规定和《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（GB4387-2008）第6.4.2条“限速为5公里/小时”的规定；②叉车行驶时，缠绕气瓶码垛的总高度约为1.7m、托盘的高度约为0.13m、叉车货叉厚度约为0.05m、货叉抬起离地面高度约为0.3m，叉车司机前方视野中物品总高度约为2.18m，叉车司机齐某坐在叉车驾驶室位置，视线距离地面的高度约为1.95m，故可推断出叉车司机齐某驾驶叉车时，前方视线被遮挡，其在货物遮挡视线的情况下疏于观察，未采取有效措施消除视线盲区，违反天海公司《叉车安全操作规程》三.5条“所铲物体太高影响前行视线，采取倒车行驶方式”的规定和《工业车辆使用操作与维护安全规范》（GB/T36507-2018）第4.5.1.7条“如果运载的货物会影响操作者的行驶视线，则运行时货物应位于运行方向的后方（上坡除外），或由其他人员在车前指挥，同时操作者应以步行速度小心驾驶。”的规定。

2.叉车性能鉴定情况

叉车性能和功能完好，定期检验和使用登记等手续合法，事故发生时叉车未超载，叉车本体无损坏情况。事故发生后，事故调查组委托天津市滨海新区检验检测中心进行检验，检验结论为合格，报告编号：滨场委托2022-00001号。

3.管理情况

经调查，天海公司主要负责人为董事长邵某、总经理齐某，负责公司的日常运营和安全生产管理等工作。副总经理胡小军分管安全生产管理工作，环保安技处处长刘伟具体负责公司安全方面的检查和隐患督促整改、人员安全培训教育以及现场安全巡查等工作，406车间主任段立军负责车间现场管理并协助管理叉车。天海公司制定了特种设备相关的管理制度和操作规程，提供了人员安全培训记录，但培训记录中缺少对齐某叉车作业方面的安全教育。

（二）事故原因

经事故调查组调查分析，造成事故的原因有：

1.直接原因

齐某安全意识淡薄，违章作业，在装载货物遮挡视线的情况下超速正向行驶，且未能及时有效地观察叉车周边行人动态，是事故发生的直接原因。

2.间接原因

天海公司安全管理不善，厂区规划不合理，对具有存在安全隐患的车间通道未实行人车分流管理，亦未设置安全警示标志和限速措施，是事故发生的间接原因。

3.主要原因

齐某安全意识淡薄，明知是违章操作存在危险的情况下仍然铤而走险是事故发生的主要原因；天海公司安全管理不到位,未能及时准确辨识生产现场作业环境存在的事故风险, 亦未能采取合理有效的预防控制措施实现作业环境本质安全,也是事故发生的主要原因。

4.次要原因

（1）天海公司隐患排查治理不到位，长期放任车间通道未实行人车分流管理、卫生间出口设置在主要通道中等安全隐患存在，且现场未能发现并及时制止员工违章作业，是事故发生的次要原因。

（2） 天海公司安全教育不到位，导致叉车司机安全意识差，且未采取技术、管理等有效措施防止叉车司机违规作业行为，是事故发生的次要原因。

（3）天海公司主要负责人董事长邵某、总经理齐某未有效履行安全生产管理职责，安全管理不到位。

（三）监管部门履职情况

1、双重预防体系建设情况

2021年5月，保税区市场监管局督促对天海公司开展特种设备双重预防体系建设，并委托技术机构按照《特种设备安全风险辨识、评估和分级》DB12/T 759—2018开展了外部评查，结论为：管理风险等级为E级，设备风险为四级，总体安全风险为蓝色（风险等级为最低级）。

2、综合监管情况

保税区特种设备安全监管工作按照《特种设备安全监督检查办法》（市场监管总局50号令）及天津市人民政府《关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的实施办法》等相关规定，按照执法检查计划+专项模式开展。虽然天海公司特种设备安全风险等级为最低级、按照法规的规定不纳入重点监督检查名单，但保税区市场监管局并未放松日常监管，采取多种手段开展相关工作。

一是监督检查。2021年12月28日，保税区市场监管局按照2021年度检查计划，对天海公司开展了生产许可获证企业证后监督检查，提出5条整改意见，并督促对企业完成整改。鉴于天海公司风险等级为最低，并且按照《特种设备现场安全监督检查规则》的相关规定，天海公司不在重点监督检查范围内,故未将其列入2022年度检查计划中实施重点检查。2022年11月16日，保税区市场局下发了《关于开展特种设备安全大排查大整治工作方案的通知》，对天海公司进行现场检查，发现5项问题，并督促企业完成整改。2022年12月，保税区市场局制定了《2023年保税区特种设备安全监督检查计划》，鉴于天海公司于2022年发生了特种设备事故，依法将其列入2023年重点检查计划表。

二是联合检查。2021年12月-2022年10月，保税区科工局联合保税区市场局组织技术机构对天海高压公司共4次联合检查，其中包括三次例行检查和一次中秋节前专项检查。共计发现安全生产隐患7项，均已完成整改并进行现场复核，未发现特种设备使用方面存在安全隐患。

三是开展动态数字化监管。按照天津市市场委特种设备安全监管的工作要求，将天海公司使用的全部特种设备纳入了天津市特种设备动态信息监管系统，实现了特种设备登记、检验、安装改造维修等工作的动态数字化监管，每日专人登录监管系统检查，随时监管其使用的特种设备状态。

四是开展厂车专项整治。2022年7月，保税区市场监管局向天海公司送达了《关于强化重点时期场（厂）内机动车辆安全工作的通知》（津保市场监管发[2022]7号），对该公司开展了场内机动车使用安全警示教育，督促该公司落实特种设备安全主体责任，按照法律、法规和特种设备安全技术规范的要求开展安全隐患自查及整改。随后，天海公司按照文件要求进行了自查，并提交了自查表。

五是开展培训教育和安全提示。结合2022年度疫情防控工作的实际，通过微信网络形式，向企业发放了《关于进一步做好岁末年初及疫情期间特种设备安全工作的通知》、《关于疫情期间在用特种设备的安全提示》、市市场监管委《进一步加强特种设备安全监管工作方案》的通知等通知文件3次；《特种设备安全法》、《场内机动车安全技术监察规程》等法律法规学习资料13份次；“2022特种设备定期检验周期表及违法清单”、“十大事故惊险瞬间”等警示教育资料11份，安委会会议精神和极端天气工作提示5次。

接到事故报告后，保税区市场监管局到事故现场进行了勘查，并进行了事故上报和事故应急处置工作。

（四）事故性质

经事故调查组调查认定，本次事故是一起一般安全生产责任事故（特种设备事故）。

# 六、责任认定及处理建议

对本起事故相关责任单位和责任人的处理意见如下：

（一）天海公司叉车司机齐某违章作业，违反《中华人民共和国特种设备安全法》第十四条规定，对事故的发生应负主要责任。根据《中华人民共和国特种设备安全法》第九十二规定，建议由滨海新区市场监管局吊销其《特种设备作业人员证》；同时，根据《中华人民共和国特种设备安全法》第九十八条规定，建议由公安机关立案侦查，依法追究法律责任。

（二）天海公司董事长邵某、总经理齐某作为公司主要负责人，对公司安全生产工作重视程度不足，对特种设备安全管理和现场检查工作监督不力，违反《中华人民共和国特种设备安全法》第十三条相关规定，对本起事故负领导责任。建议由特种设备安全监督管理部门按照《中华人民共和国特种设备安全法》第九十一条的规定予以行政处罚。

（三）天海公司胡某、刘某、段某等人，对特种设备的安全管理和安全生产作业现场的检查工作开展不力，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条相关规定，对本起事故负次要责任，建议由天海公司按照公司相关规章制度予以严肃处理。

（四）天海公司安全生产主体责任未充分落实，特种设备安全管理各项制度落实不到位，违反《中华人民共和国特种设备安全法》第七条相关规定，对本起事故负有责任。建议由特种设备安全管理部门按照《中华人民共和国特种设备安全法》第九十条的规定予以行政处罚。

# 七、预防措施与整改建议

（一）天海公司要深刻吸取事故教训，切实履行安全生产主体责任，严格按照相关法律法规和国家标准要求，加强作业人员安全管理，全面落实以岗位安全责任制为核心的安全管理制度，提高广大员工的安全意识和自我保护能力。

（二）天海公司要进一步加强日常安全生产管理，深入推进隐患排查治理和风险管控工作，全面开展生产现场作业环境存在的安全风险辨识,采取合理有效的预防控制措施实现作业环境本质安全；开展厂区布局规划、安全设施设备的风险评估和排查，对事故中暴露出的未实行人车分流管理、缺少安全警示标志和限速措施等安全隐患进行彻底整改。同时，认真开展以叉车为重点的特种设备安全专项整治，确保隐患排查治理全覆盖、不走过场。

（三）加强应急管控，不断完善安全生产应急救援预案，扎实开展应急演练，提高广大作业人员的安全意识和应急处置能力，杜绝此类事故的再次发生。

2022年12月28日