天津港保税区除雪工作预案

# 1.总则

## 1.1 编制目的

规范天津港保税区冬季除雪工作，提高降雪应对能力，建立健全统一高效、科学有序、反应迅速、处置有力的除雪工作体系和机制，最大限度减少降雪对市容环境的影响，确保雪后为人民群众提供安全良好的道路出行环境。

## 1.2 编制依据

根据《中华人民共和国突发事件应对法》《天津市市容和环境卫生管理条例》《天津市城市管理规定》《天津市突发事件总体应急预案》《城市道路除雪作业技术规程》《天津市城市道路除雪工作导则》《天津市市区冬季清雪暂行办法》《天津市除雪工作预案》《天津港保税区突发事件总体应急预案》《天津港保税区气象灾害应急预案》等有关法律、法规、规章和规范性文件，结合我区实际，制定本预案。

## 1.3 适用范围

本预案是天津港保税区应对除雪工作的专项应急预案，适用于天津港保税区实施城市管理的全部区域（不含临港产业区）。

## 1.4 工作原则

（1）统一指挥，上下联动；行业管理，预置到位。

（2）以雪为令，闻雪而动；专业为主，社会为辅。

（3）清融结合，科学作业；分清主次，先通后畅。

# 2.组织指挥体系

## 2.1 指挥机构

天津港保税区清雪指挥部（以下简称指挥部）是全区除雪工作的应急指挥机构，负责组织全区除雪应对工作，指挥部总指挥由主管城市管理工作的副主任担任，副总指挥由城环局局长担任。

指挥部的主要职责是：贯彻落实市清雪指挥部和新区政府、保税区管委会部署要求，按照属地管理原则，制定本区除雪工作预案，组织实施、监督检查、推动落实辖区内的除雪工作。做好除雪物资、车辆、设备设施、除雪工具的储备、调试、调度、维修等保障工作；组织专业队伍对各级道路、公共场所等责任区域开展除雪工作；组织发动社会单位、社区居民参与胡同里巷、楼群甬路的义务除雪工作；做好除雪业务培训、应急演练和宣传教育工作。

## 2.2 办事机构

指挥部下设办公室，设在城环局，办公室主任由城环局分管除雪工作的副局长担任。指挥部办公室配备专（兼）职人员，负责指挥部日常工作，负责除雪工作预案编修，检查指挥部工作部署落实情况，协调、指导各成员单位开展除雪应急保障与应急处置工作。

## 2.3 成员单位

2.3.1 指挥部成员单位为：城环局、办公室、党建部、临港综合办、商务局、海港管理局、航空物流区管理局、规建局、社发局、文教局、应急局、基建办、群团部、保税交警大队、空港交警大队、新港路交警大队、天保建设公司、临港控股公司，并根据除雪工作实际需要，必要时增设相关单位为指挥部成员。

2.3.2 成员单位按照指挥部部署和本除雪工作预案落实本单位、本系统的除雪工作职责，完成指挥部下达的除雪任务。

### 城环局

负责组织专业清雪作业队伍实施市政道路除雪作业；负责更新完善今冬明春除雪作业指导书，做好融雪剂、卤水储备和所有作业车辆、设备维护、人员培训工作，做好外雇除雪车辆、人员准备工作，做到任务、组织、设备、物资四落实；负责开辟积雪临时堆放点；负责做好安全培训和作业人员极寒天气劳动保障工作；负责清雪进度、作业质量达到要求；负责降雪期间生活垃圾收运工作；监督落实园林绿地、绿化带等区域的冬季除雪防盐防护工作；及时开展雪后市容环境恢复工作和市政道桥设施的保洁清洗恢复工作。

### 办公室

负责组织全区行政机关办公地点门前及所属区域的除雪工作；协助区清雪指挥部办公室做好除雪会议组织筹备工作。

### 党建部

负责及时宣传报道除雪进展情况，宣传除雪工作中的感人事迹，曝光除雪工作中的不良现象，引导动员社会单位和市民群众积极主动清除门前责任区积雪和社区里巷积雪；负责除雪相关舆情监控等工作；协助区清雪指挥部办公室做好除雪工作信息报送等工作。

### 商务局

负责协调、推动商业网点门前及所属区域的除雪工作。

### 规建局

负责组织协调、监督推动建设单位尚未竣工或已竣工但未办理交接手续的道路和施工工地的除雪工作；协助做好大型空地积雪临时堆放工作；如遇雪灾，协调区内施工单位提供除雪作业车辆和设备，接受指挥部统一调度。

### 社发局

负责组织推动社区广大居民和社区志愿者队伍做好社会除雪工作；组织全区各类医疗机构门前及所属区域的除雪工作；开展执法检查，推动沿街社会单位落实除雪责任；负责发生灾害性降雪时的医疗救援保障工作。

### 文教局

负责协调、推动全区各类学校、幼儿园的除雪工作，组织文化中心、体育中心门前及所属区域的除雪工作。

### 应急局

负责指导全区除雪应急体系建设；负责协助区清雪指挥部做好雪灾预警、降雪期间应急处置及善后工作；负责对接气象部门，及时向清雪指挥部提供雪情预报、灾害性降雪预警、降雪实况、降雪量统计、道路结冰预警等气象信息；雪灾发生后，及时开展灾害救助工作。

### 基建办

负责协调、推动本部门在建项目的除雪工作。

### 群团部

负责组织全区各公寓门前及所属区域的除雪工作。

临港综合办、海港管理局、物流区管理局

负责组织各自区内企事业单位清雪发动工作，清雪后勤保障的协调工作，并负责组织力量完成行政机关各办公地点的除雪工作。

### 保税交警大队、空港交警大队、新港路交警大队

负责指挥疏导降雪天气道路交通秩序；保障清融 雪作业车辆的通行。

### 天保建设公司

负责本部门在建项目和空港三期未建成或建成未移交路段的除雪工作。

### 临港控股公司

负责本部门在建项目的除雪工作。

# 3.预警

按照《天津市气象灾害应急预案》，暴雪预警级别分为一级、二级、三级、四级，分别表示暴雪红色预警、暴雪橙色预警、暴雪黄色预警、暴雪蓝色预警，一级为最高级别。

## 一级（暴雪红色预警）

预计未来6小时内降雪量将达15毫米以上，或者已达15毫米以上且降雪持续，可能或者已经对交通或者农业有较大影响。

## 二级（暴雪橙色预警）

预计未来6小时内降雪量将达10毫米以上，或者已达10毫米以上且降雪持续，可能或者已经对交通或者农业有较大影响。

## 三级（暴雪黄色预警）

预计未来12小时内降雪量将达6毫米以上，或者已达6毫米以上且降雪持续，可能对交通或者农业有影响。

## 四级（暴雪蓝色预警）

预计未来12小时内降雪量将达4毫米以上，或者已达4毫米以上且降雪持续，可能对交通或者农业有影响。

# 4.信息报告

建立除雪工作动态信息报告制度。一旦发生降雪重大风险隐患，指挥部办公室按照接报即报、随时续报的原则，在接报后30分钟内电话、1小时内书面向党委、管委会和上级清融雪指挥部报告突发事件基本情况。

对于已经或者有可能引发舆情炒作、造成负面影响的重大突发事件，要第一时间向党委、管委会和上级清融雪指挥部报告；对情况复杂、后续工作时间较长的降雪，实行“日报告”制度。对于党委、管委会和上级清融雪指挥部要求核实的情况，电话反馈时间不得超过20分钟。领导同志作出批示、提出要求后，要及时报告落实情况。

针对无重大风险隐患的全市性、区域性降雪，指挥部各成员单位每间隔4小时向指挥部办公室上报除雪工作进度、除雪工作信息和简报，指挥部办公室汇总后及时上报市清雪指挥部。

# 5.应急响应

## 5.1 响应分级

按“四级预警三级响应”的要求，根据滨海新区清雪指挥部统一指挥，按照降雪程度和范围及发展趋势，在综合评估的基础上启动相应级别应急响应。

### I级响应（当I、II级预警发生时）

指挥部总指挥随时准备进入指挥位置，副总指挥进入指挥位置，指挥部成员单位所有领导进入指挥位置，清雪指挥部办公室主任及办公室成员进入值班。

城环局组织专业作业队伍做好除雪工作现场部署，准备好融雪剂、卤水并调试融盐池和蓄水罐，所有清雪作业车辆设备做好出动准备，所有除雪作业人员在岗待命，做好出动准备。

外雇车辆、设备2小时内到位，预备作业人员梯队8小时内到位。

雪情一旦发生，指挥部立即启动除雪工作应急预案，确定应对措施，统一指挥，向专业作业队伍和社会力量发布有关指令。

各成员单位进入清雪状态，按照责任分工和标准要求，组织除雪工作。指挥部根据上级清雪指挥部要求和实际情况确定除雪工作完成时限。

### II级响应（当III级预警发生时）

指挥部副总指挥随时准备进入指挥位置，清雪指挥部办公室主任进入指挥位置，清雪指挥部成员单位负责人进入指挥位置，清雪指挥部办公室成员进入值班。

城环局组织专业作业队伍做好除雪工作现场部署，准备好融雪剂、卤水并调试融盐池和蓄水罐，所有清雪作业车辆设备做好出动准备，所有除雪作业人员在岗待命，做好出动准备。

雪情一旦发生，指挥部立即启动除雪工作应急预案，确定应对措施，统一指挥，向专业作业队伍和社会力量发布有关指令。

各成员单位进入清雪状态，按照责任分工和标准要求，组织除雪工作。指挥部根据上级清雪指挥部要求和实际情况确定除雪工作完成时限，原则上72小时完成除雪工作。

### III级响应（当IV级预警发生时）

清雪指挥部办公室主任进入指挥位置，清雪指挥部成员单位负责人随时待命，清雪指挥部办公室安排专人值班。

城环局组织专业作业队伍做好除雪工作现场部署，准备好融雪剂、卤水并调试融盐池和蓄水罐，所有清雪作业车辆设备做好出动准备，所有除雪作业人员在岗待命，做好出动准备。

雪情一旦发生，指挥部立即启动除雪工作应急预案，确定应对措施，统一指挥，向专业作业队伍和社会力量发布有关指令。

各成员单位进入清雪状态，按照责任分工和标准要求，组织除雪工作。指挥部根据上级清雪指挥部要求和实际情况确定除雪工作完成时限，原则上72小时完成除雪工作。

## 5.2 其他降雪的应对

其他降雪是指暴雪预警级别以下的降雪。

小雪：是指下雪时水平能见距离等于或大于1000米，地面积雪深度在3厘米以下，24小时降雪量在0.1—2.4毫米之间。

中雪：是指下雪时水平能见距离在500—1000米之间，地面积雪深度为3—5厘米，24小时降雪量达2.5—4.9毫米。

大雪：是指下雪时能见度很差，水平能见距离小于500米，地面积雪深度等于或大于5厘米，24小时降雪量达5.0—9.9毫米。

指挥部各成员单位按照职责分工，积极开展除雪应对工作。专业除雪队伍和除雪车辆设备按要求开展除雪工作。原则上小雪12小时、中雪24小时、大雪48小时完成除雪工作。

## 5.3 应急响应终止

指挥部根据市或新区发布的指令，向全区各单位发布降低应急响应级别或终止响应。除雪工作结束后，指挥部各成员单位及时组织雪后市容环境卫生恢复工作。

# 6.除雪要求

## 6.1 专业除雪

专业除雪主要以专业作业队伍为主开展除雪作业。由城环局组织专业作业队伍制定《除雪路网作业程序图》，明确各区域所属专业作业单位的除雪任务范围、除雪作业程序和除雪作业方式。

### 6.1.1 除雪作业程序

根据《天津市城市道路除雪工作导则》要求，城市道路按照“先立交桥、高架路，后涵洞”、“先主干，后支路”、“先打通一条路，再向两边扩展”的顺序展开。做到指挥科学严密作业组织有序，除雪快速高效。

### 6.1.2 除雪作业方式

除雪作业采用“清雪为主、融雪为辅、清融结合”的方式，结合实际确定机械化物理清雪范围，合理使用环保型融雪剂。物理清雪时应使用扫雪车、除雪车、抛雪机等机械进行联动作业，合理消纳积雪；融雪作业时应根据降雪量大小及当日气象预报温度科学配比融雪剂浓度，做到精准喷洒；使用撒布机撒布作业的应做到均匀、适量、有效；人行便道采用人工或小型机械进行物理清雪，禁止使用氯盐类融雪剂。

## 6.2 社会除雪

6.2.1 社会除雪主要为机关、部队、学校、企事业单位和社区居民在责任区内进行的义务除雪。各单位应制定具体的除雪任务、出动人员和车辆数量，明确除雪作业方式和作业质量标准、除雪时限。

6.2.2 车站、码头、广场、停（存）车场等地区的积雪，由管理单位负责清除；胡同里巷、居民小区的积雪，由社区居委会负责组织发动居民群众清除，其中物业小区的积雪由居委会监督物业公司清除。

6.2.3 城市道路采用物理清雪时，清除的净雪就近堆入树穴、花坛绿地或空地；采用融雪剂融雪时，禁止将含有各类融雪剂的污雪堆入绿地、花坛、树穴或排入收水井。居民区清雪严禁使用融雪剂，严禁积雪外运或抛入道路。

6.2.4 各类除雪作业，禁止向景观河道和其他行洪河道内排放积雪；禁止在排水设施、果皮箱周围堆放积雪；禁止向雪堆上倾倒垃圾、杂物和污水；禁止向道路路面抛洒积雪。

6.2.5 对于违反规定的单位或个人，由相关部门依据《天津市市容和环境卫生管理条例》《天津市城市管理规定》《天津市市区冬季清雪暂行办法》予以处罚。

# 7.应急保障

## 7.1 组织保障

全区除雪工作由区清雪指挥部统筹组织协调，各成员单位积极配合、形成合力，全面落实除雪工作责任和任务。建立联络沟通机制，一旦发生雪情，指挥部及时下达指令通知，各成员单位要指定专人负责联络，在降雪和除雪作业期间，全时在岗值班值守，确保上情及时下达、下情及时上报。

## 7.2 人员物资保障

加强专业除雪管理作业人员的业务培训，提高应急处置能力。根据每年降雪风险评估情况，建立与除雪工作需求相匹配的应急物资储备。各类专业除雪作业车辆、融雪剂及融盐池等，要在入冬前全部准备就绪，确保车辆车况良好、融雪剂储备充足、融盐池调配到位、积雪消纳场地选定，确保降雪后迅速展开清融雪作业。

## 7.3 宣传培训

要充分利用新闻媒体，广泛宣传冬季除雪工作的有关要求和做法，有效增强公众的责任意识和参与意识，提升社会除雪效能。充分发挥宣传部门的舆论引导作用，及时对除雪工作进行全方位、多视角的跟踪报道，为全市。全区除雪工作创造良好氛围。

# 8.附则

8.1 本预案解释工作由城环局承担。

8.2 区清雪指挥部每年至少组织1次专业除雪作业应急演练， 确保除雪队伍操作熟练、设施设备调试到位。

8.3 区清雪指挥部成员单位要制定落实本预案任务的工作手册、行动方案等，确保责任落实到位。

附件：1.天津港保税区清雪指挥部成员名单及通讯录

2.天津港保税区2022-2023年度专业除雪设施设备

及人员统计表

3.天津港保税区2022-2023年度专业除雪物资储备

计划表

4.积雪临时堆放点点位图

附件1

# 天津港保税区清雪指挥部成员名单及通讯录

|  | 姓名 | 单位 | 职务 | 手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总指挥 | 单国雁 |  | 党委常委、管委会副主任 |  |
| 副总指挥 | 何 勇 | 城环局 | 局 长 | 1303221**** |
| 指 挥 部 成 员 | 卢 清 | 城环局 | 副局长 | 1522219**** |
|  | 张 茜 | 办公室 | 副主任 | 1882239**** |
|  | 赵 鲁 | 党建部 | 副部长 | 1852630**** |
|  | 龚 薇 | 临港综合办 | 副局长 | 1382035**** |
|  | 王达炜 | 商务局 | 副局长 | 1380209**** |
|  | 吕金龙 | 海港管理局 | 副局长 | 1382045**** |
|  | 阎 巍 | 物流区管理局 | 副局长 | 1870220**** |
|  | 周力聆 | 规建局 | 副局长 | 1863098**** |
|  | 梁林发 | 社发局 | 副局长 | 1552296**** |
|  | 沈习春 | 文教局 | 局 长 | 1350200**** |
|  | 程明俊 | 应急局 | 副局长 | 1364206**** |
|  | 王永刚 | 基建办 | 副主任 | 1582223**** |
|  | 闫红君 | 群团部 | 副部长 | 1892019**** |
|  | 滕浩军 | 保税交警大队 | 副大队长 | 1370214**** |
|  | 张 智 | 空港交警大队 | 政 委 | 1375200**** |
|  | 秦建华 | 新港路交警大队 | 副大队长 | 1362203**** |
|  | 朱凤恒 | 天保建设公司 | 副总经理 | 1380206**** |
|  | 路 遥 | 临港控股公司 | 副总经理 | 1375218**** |
| 办公室主任 | 卢 清 | 城环局 | 副局长 |  |
| 日常联系人 | 郝 鹏 | 城环局 | 市容科科长 |  |

# 附件2

# 天津港保税区2022-2023年度专业除雪设施设备及人员统计表

| 区 域 | 融盐池 | 洒 水 车 | 多功能除雪车 | 撒 布 器 | 刮 雪 板 | 除雪 滚刷 | 人工 推雪板 | 抛雪机 | 作业人员 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 手扶式 | 机械式 |  |  |
|  | 名称 | 容量 （m³） | 地址 | 台 | 台 | 台 | 块 | 部 | 把 | 台 | 台 | 人 |  |
| 空港 | 融盐池 | 800 | 空港环河南路278号城市管理运维中心 | 25 | 3 | 3 | 4 | 11 | 400 | 12 | 0 | 400 |  |
|  | 卤水池 | 2000 | 空港东八道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 临港 | 卤水池 | 5000 | 临港渤海三十路与淮河东道交口北侧 | 11 | 0 | 0 | 7 | 6 | 200 | 0 | 0 | 176 |  |
| 海港 | 卤水池 | 300 | 海港环卫基地 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 75 |  |

# 附件3

# 天津港保税区2022-2023年度专业除雪物资储备计划表

| 区 域 | 储备盐 | 储备融雪剂 | 计划租赁机械 | 积雪临时堆存点位地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 吨 | 吨 | 装载机 （台） | 运输车 （台） | 其它设备 （台） | 点位1 | 点位2 | 点位3 |
| 空港 | 1500 | 3000 | 30 | 45 | 0 | 经五路 （纬二道-纬三道北侧空地） | 领航路 （唐钢附近空地） | 环河北路延长线 西南侧空地 |
| 临港 | 300 | 5000 | 20 | 40 | 0 | 浑河道西侧空地 | 黄河道与渤海五十三路交口南侧空地 | 嘉陵江道与渤海十八南路交口空地 |
| 海港 | 70 | 900 | 6 | 10 | 0 | 六号汪子院内空地 |  |  |

附件4

积雪临时堆放点点位图